Stare Racibory, dn. 23.02.2024

# ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/2024/PWRMR-SR/SPS

Stowarzyszenie Pomocy Szansa z siedzibą w Witowicach 60, 32-250 Charsznica zwraca się do Państwa z prośbą o przedstawienie swojej oferty, zgodnie z poniższymi wymaganiami:

- Przedmiot zamówienia obejmuje „Dostawę i montaż pomp ciepła w Warsztatach Terapii Zajęciowej Kolektyw Stare Racibory 4 18-218 Sokoły Stowarzyszenia Pomocy Szansa Witowice 60A 32-250 Charsznica”.

- Zamówienie realizowane jest w ramach projektu pt.: „Montaż pompy ciepła oraz paneli fotowoltaicznych w WTZ Kolektyw w Starych Raciborach” w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze F współfinansowany ze środków PFRON.

- Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień Publicznych (Kod CPV): 42511110-5.

- Minimalne wymagania dla instalacji pomp ciepła.

I. Wymagania techniczne.

- pompa powietrzna typu Split z wbudowaną grzałką elektryczną,

- zasobnik ciepłej wody z zabezpieczeniem antykorozyjnym  minimum - 350 l,

- zasobnik buforowy z wężownicą współpracujący z istniejącym  system ogrzewania olejowym oraz z możliwością zdjęcia zewnętrznego płaszcza  minimum - 480 l.

- sprężarka inwerterowa,

- klasa energetyczna minimum A++,

- możliwość sterowania dwoma obiegami,

- moduł kaskadowy dla układu więcej niż jedna moduł zewnętrzny,

- ochrona przeciwzamrożeniowa dla modułu zewnętrznego,

- wyświetlacz cyfrowy z komunikatami w języku polskim,

- jednostki zewnętrzne montowane na wysokości co najmniej 40 cm od powierzchni gruntu,

- zakres temperatur zewnętrznych od -25 0C do +350C,

- maksymalna temperatura czynnika grzewczego: 65 0C,

- wyposażony w moduł internetowej kontroli i zdalnego nadzoru.

- współczynnik COP określony zgodnie z normą PNI-EN 14511-2 – minimum 4.6,

- naczynie zbiorcze obiegu pompy ciepła i wody zimnej,

- zalecany czynnik chłodniczy R410A, R32,

- czujniki temperatury zewnętrznej,

- czujnik zasobnika do regulacji,

- separator zanieczyszczeń,

- opcja dezynfekcji zbiornika.

- Wymagania dla instalacji elektrycznej:

- zabudowa głównego wyłącznika przeciwporażeniowego prądu z wyzwalaczem zlokalizowanym przed wejściem do budynku,

- rozdzielnica natynkowa o stopniu szczelności co najmniej IP 45,

- obwód zasilania zabezpieczony wyłącznikami różnicowoprądowym i wyłącznikami nadmiarowymi,

- grzałka zabezpieczona przez stycznik montowany na szynie,

- elementy przewodzące podłączone do instalacji wyrównującej potencjały,

- instalacja wyposażona w uziemienie dedykowane dla całej instalacji pomp,

- montaż dodatkowego gniazda jednofazowego wewnątrz kotłowni.

- Pozostałe wymagania;

- w przypadku trudności przetransportowania zasobnika wody do kotłowni     
  sugeruje się możliwość demontażu stalowej ramy drzwi wejściowych. Przy     
  pionowym ustawieniu zasobnika należy uwzględnić podkucie w posadzce.

- gwarancja na zabudowane urządzenia  minimum – 10 lat,

- wykonawca instalacji powinien mieć autoryzacje producenta na montaż i    
   serwis pompy ciepła,
 - wykonawca musi przekazać projekt wykonawczy z podpisem projektanta branżowego,

- wymagane jest opracowanie kolaudatu z atestami, deklaracjami i świadectwami oraz   
   przygotowanie karty gwarancyjnej,

- należy wykonać próbę ciśnieniową na szczelność instalacji oraz sprawdzenie prawidłowości działania automatyki zabezpieczeniowej.

-  należ wykonać płukanie instalacji, napełnienie czynnikiem obiegowym i odpowietrzenie,

- opracowanie protokołów pomiarowych.

IV. Opis budynku w którym przewidziano montaż powietrznej pompy ciepła:

- budynek parterowy o powierzchni użytkowej 566,8 m2

- ocieplony styropianem o grubości 12 cm, na poddaszu ułożona wełna mineralna  w roku 2006,

- stolarka drzwiowa i okienna wymieniona,

- budynek ogrzewany olejowo piecem o mocy 74/100 kW,

- zamontowana instalacja fotowoltaiczna o mocy 20 kW,

- wartość zabezpieczenia przedlicznikowego – 32 A,

- wysokość pomieszczenia w kotłowni – 180 cm, powierzchnia 10,2 m2 usytuowana na poziomie -1.

- szerokość i wysokość  ościeżnicy drzwi wejściowych do kotłowni  80/165 cm.

- Zamawiający zaleca zapoznanie się z miejscem wykonywania robót i jego otoczeniem przed przystąpieniem do sporządzenia oferty. Wizja lokalna nie jest warunkiem koniecznym uczestnictwa w postępowaniu.

- Termin realizacji –  4 tygodnie, licząc od dnia przekazania terenu budowy, jednak nie później niż do dnia 15 kwietnia 2024 roku.

- Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia gwarancji na okres: min. 10 lat;

- Sposób obliczenia ceny ofertowej:

- Cena ofertowa musi być wyrażona w złotych polskich, z dokładnością do dwóch cyfr po przecinku i obejmować wykonywanie robót budowlanych stanowiących przedmiot zamówienia na warunkach określonych w opisie przedmiotu zamówienia i wzorze umowy.

- Zaoferowana cena ofertowa za przedmiot zamówienia jest ceną ryczałtową, w której ryczałtem są ceny jednostkowe, niepodlegające waloryzacji

- Kryterium wyboru oferty:

- cena oferty brutto, przy czym Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji ceny.

UWAGA: Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji ceny w przypadku, gdy nie będzie dysponował kwotą wystarczającą na sfinansowanie zamówienia.

- Osoba uprawniona do kontaktu ze strony Stowarzyszenia Pomocy Szansa:

Magdalena Dworakowska  – tel.  665330071, 864761228

- Termin i  miejsce składania ofert:

- Termin do którego należy składać oferty: 6 marca 2024 r. godz. 14 00

- Formularz ofertowy wraz ze specyfikacją techniczną można złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego Stare Racibory 4 18-218 Sokoły lub przesłać za pomocą poczty pod adres Stowarzyszenie Pomocy Szansa Warsztaty Terapii Zajęciowej Kolektyw Stare Racibory 4 18-218 Sokoły – z dopiskiem na kopercie „Dostawa i montaż pompy ciepła w Warsztatach Terapii Zajęciowej Kolektyw Stare Racibory 4 18-218 Sokoły Stowarzyszenia Pomocy Szansa Witowice 60A 32-250 Charsznica” lub przesłać drogą elektroniczną (ofertę należy przesłać w formie skanu z podpisem upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy) na adres: wtz2@spszansa.pl

- Ofertę należy złożyć wg załączonego formularza ofertowego we wskazanym terminie.

- Załączniki do zapytania ofertowego:

  - formularz ofertowy        -    załącznik nr 1;

  - wzór umowy                  -    załącznik nr  2.

..................................................

podpis

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 3/2024/PWRMR-SR/SPS – formularz ofertowy

...........................................

............................................

/Nazwa, adres, telef.,

faks, e-mail Wykonawcy

……………………….2024

# FORMULARZ OFERTOWY

# nr 3/2024/PWRMR-SR/SPS

Do

Stowarzyszenia Pomocy Szansa

Odpowiadając na ogłoszenie o zamówieniu w postępowaniu prowadzonym w formie zapytania ofertowego na usługę „Dostawa i montaż pomp ciepła w Warsztatach Terapii Zajęciowej Kolektyw Stare Racibory 4 18-218 Sokoły Stowarzyszenia Pomocy Szansa Witowice 60A 32-250 Charsznica”

- Oferujemy usługę, zgodnie z wymogami określonymi w zapytaniu ofertowym,

za cenę ......................... zł netto za + 23%VAT tj. ................................. zł brutto, słownie …………………………………………………………………………………………….

wraz z oferowaną specyfikacją techniczną spełniającą parametry wymienione w zapytaniu ofertowym.

Ponadto oświadczamy, iż:

  - udzielamy następującej gwarancji: ….. lat (min. 10)

  - w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją zamówienia;

  - akceptujemy termin i warunki realizacji zawarte w opisie przedmiotu zamówienia  i wzorze umowy;

  - akceptujemy warunki płatności zawarte we wzorze umowy;

  - nie wnosimy zastrzeżeń do wzoru umowy dołączonego do Zapytania ofertowego;

  - w przypadku przyznania nam realizacji zamówienia wynagrodzenie płatne będzie na rachunek bankowy Nr ..................................................................................;

  - oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 21 dni, licząc od terminu składania ofert.

......................................

podpis Wykonawcy

Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego nr 3/2024/PWRMR-SR/SPS – wzór umowy

U M O W A (wzór)

zawarta w dniu.......................... w Starych Raciborach pomiędzy Stowarzyszeniem Pomocy Szansa Witowice 60 A 32-250 Charsznica, reprezentowanym przez:

Norberta Grzegorza Krzykawskiego – Prezesa SPS

mającego siedzibę: Witowice 60 A 32-250 Charsznica, zwanym w dalszej części umowy

„Zamawiającym”,

a

…………………………………………………………………………………………………………

zwaną dalej „Wykonawcą” , w imieniu której działają:

1. ............................ - ................................

2. ............................... - ...................................

Niniejszą umowę podpisano na postawie przeprowadzonego zapytania ofertowego nr 3.2024

Strony zawarły umowę o następującej treści:

§ 1

Przedmiot umowy

      - Przedmiotem niniejszej umowy jest „Dostawa i montaż pomp ciepła w Warsztatach Terapii Zajęciowej Kolektyw Stare Racibory 4 18-218 Sokoły Stowarzyszenia Pomocy Szansa Witowice 60A 32-250 Charsznica” .

      - Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zapytaniem ofertowym, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i polskimi normami oraz oddania przedmiotu niniejszej umowy Zamawiającemu w terminie umownym.

§ 2

Termin wykonania zamówienia

- Rozpoczęcie robót nastąpi: …………………………….

- Przekazanie terenu budowy nastąpi w terminie do 7 dni licząc od daty podpisania Umowy.

- Zakończenie robót nastąpi: …………………………………….

- Za dzień zakończenia realizacji przedmiotu umowy uważa się dzień podpisania przez Strony protokołu odbioru końcowego.

- Termin wykonania przedmiotu umowy może ulec zmianie w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 6, jeżeli ich zaistnienie uniemożliwia wykonanie przedmiotu umowy  w terminie.

- Okolicznościami  stanowiącymi  podstawę zmiany terminu, o którym mowa w ust. 5, są:

- przerwanie prac przez właściwe organy administracji rządowej lub samorządowej, albo jako   wykonanie prawomocnego orzeczeniem sądu, za co nie można przypisać winy Wykonawcy;

- warunki pogodowe uniemożliwiające prowadzenie robót zgodnie z ustaloną technologią,

- konieczność wykonania części robót inną technologią niż założono w opisie przedmiotu zamówienia, albo konieczność wykonania zamówień dodatkowych.

- Zmiana terminu, o którym mowa w ust. 3, nastąpi w formie aneksu do umowy.

- Wszelkie opóźnienia i niedotrzymania terminów z powodu wystąpienia siły wyższej nie będą traktowane jako niedotrzymanie zobowiązań określonych umową i nie powodują jakiejkolwiek odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną drugiej Stronie.

- Każda ze Stron powołując się na okoliczności, o których mowa w ust. 6, zobowiązana jest poinformować drugą Stronę o zaistniałym fakcie, ale nie później niż w terminie 3 dni od daty ich zaistnienia.

§ 3

Obowiązki Zamawiającego

Do obowiązków Zamawiającego należy:

  - nieodpłatnego przekazania Wykonawcy dokumentacji technicznej będącej w posiadaniu Zamawiającego w dniu podpisania Umowy oraz udostępnienia innej, a niezbędnej do należytego wykonania przedmiotu umowy;

  - zawiadomienie właściwego organu o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót;

  - protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy;

  - terminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy.

§ 4

Obowiązki Wykonawcy.

Do obowiązków Wykonawcy należy:

- wykonanie przedmiotu umowy terminowo, z najwyższą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi przedmiotu umowy, w szczególności ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 poz. 682, ze zm.), zasadami wiedzy technicznej  oraz, zgodnie z zakresem rzeczowym określonym w Zapytaniu ofertowym;

- wykonania przedmiotu umowy przy użyciu dostarczonych przez siebie materiałów odpowiadających wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z Prawem budowlanym i ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych   (Dz. U. z 2023 r., poz. 873) oraz dokumentacją zawartą w Zapytaniu ofertowym;

- zapewnienie właściwych warunków BHP w trakcie wykonywania robót;

- wywożenie na własny koszt na bieżąco nieczystości powstałych w trakcie wykonywania robót oraz ich prawidłowe składowanie i utylizowanie;

- utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwania i składowania wszelkich urządzeń pomocniczych, zbędnych materiałów, odpadów i śmieci oraz niepotrzebnych urządzeń prowizorycznych,

- przeprowadzenia wszelkich prac zgodnie z zasadami BHP, zapewnienia zgodności wykorzystywanego do realizacji robót sprzętu, wszelkich urządzeń oraz stosowanych technologii z obowiązującymi przepisami prawa, dotyczącymi przedmiotu umowy oraz przepisami BHP i zasadami ochrony przeciwpożarowej,

- strzeżenia mienia, zabezpieczenia i oznakowania robót, dbania o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas realizacji przedmiotu umowy oraz zapewnienia warunków bezpieczeństwa,

- ponoszenia odpowiedzialności za szkody wyrządzone Zamawiającemu i osobom trzecim, od dnia podpisania umowy;

- dokonania na własny koszt naprawy wszelkich szkód powstałych w wyniku prac Wykonawcy

- usuwania wszelkich wad i usterek przedmiotu umowy w uzgodnionym z zamawiającym terminie, w trakcie trwania robót oraz w trakcie okresu gwarancji;

- zawiadomienia Zamawiającego, w okresie obowiązywania umowy, o wszelkich zmianach dotyczących siedziby lub nazwy wykonawcy, zmian osób reprezentujących, wszczęciu w stosunku do wykonawcy postępowania upadłościowego, układowego lub likwidacyjnego, zawieszeniu działalności wykonawcy lub innych sprawach mogących mieć wpływ na realizację przedmiotu umowy

- przedkładania Zamawiającemu, na każde żądanie, dokumentów stwierdzających dopuszczenie do stosowania w budownictwie materiałów i wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych przed ich wbudowaniem lub użyciem. Zamawiający ma prawo, w każdym momencie realizacji umowy, zażądać użycia materiałów, zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach prawa, a w przypadku wbudowania materiałów, jeżeli nie będą one zgodne z wymaganiami określonymi w przepisach prawa, ponownego wykonania tych robót z użyciem właściwych materiałów;

- wykonywania wszelkich poleceń upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami umowy;

- sprawowanie ciągłego nadzoru nad pracownikami pracującymi na terenie budowy

- Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że roboty budowlane odbywać się będą na czynnym obiekcie. W związku z tym Wykonawca zapewni wykonywanie prac w sposób nie utrudniający zainteresowanym (pracownikom, podopiecznym oraz interesantom) wejście do budynku  Zamawiającego

- uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy, jak również terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę.

- Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami objętymi umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane

§ 5

Wynagrodzenie i zapłata wynagrodzenia

            - Za wykonanie przedmiotu Umowy, określonego w §1 niniejszej Umowy, Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości ……………………………. złotych brutto (słownie:……………………………………………………………………… złotych.

            - Wynagrodzenie ryczałtowe o którym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją robót objętych zapytaniem ofertowym, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty. Wynagrodzenie ryczałtowe nie ulegnie zmianie przez okres obowiązywania umowy.

            - Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

            - Rozliczenie pomiędzy Stronami za wykonane roboty nastąpi po zakończeniu robót, na podstawie zatwierdzonego protokołu odbioru robót.

            - Płatność będzie dokonywana przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury wraz z zatwierdzonym protokołem odbioru robót.

            - Za nieterminowe płatności faktur, Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe.

§ 6

Kary umowne

            - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

  - Za zwłokę w zakończeniu wykonywania przedmiotu umowy – w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, określonego w §5 ust. 1 za każdy dzień zwłoki (termin zakończenia robót określono w § 2 ust. 3 niniejszej umowy).

  - Za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi – w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, określonego w §5 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.

  - Za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy – w wysokości 5% wynagrodzenia brutto, określonego w §5 ust. 1.

            - Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 5% wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 .

            - Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogólnych, o ile wartość faktycznie poniesionych szkód przekracza wysokość kar umownych.

§ 7

- Wykonawca obowiązany jest do zgłaszania Zamawiającemu, gotowości do odbioru,  z wyprzedzeniem co najmniej 3 dni roboczych.

- Podstawą zgłoszenia do odbioru końcowego jest:

- dostarczenie przez Wykonawcę kompletnej dokumentacji powykonawczej ze wszystkimi zmianami naniesionymi na niej, dokonanymi w toku robót, protokołów prób, badań, pomiarów,  prawidłowego działania instalacji, atestów i certyfikatów na wbudowane materiały i urządzenia;

- pomiary eksploatacyjne w tym badanie uziemień, pomiar rezystancji izolacji obwodu AC,  badanie wyłącznika różnicowoprądowego;

- dostarczenie kompletu wszystkich innych dokumentów niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia odbioru.

- Protokół próby szczelności.

- Odbiór końcowy odbywa się komisyjnie.

- Komisja powoływana jest przez Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązany jest do zgłoszenia Zamawiającemu gotowości do odbioru końcowego na piśmie.

- Zamawiający zobowiązany jest wyznaczyć datę odbioru końcowego i rozpocząć czynności odbioru końcowego nie później niż w terminie 5 dni roboczych od daty otrzymania pisma o zgłoszeniu gotowości Wykonawcy do odbioru końcowego.

- Zakończenie czynności odbioru końcowego następuje nie później niż w terminie 3 dni roboczych od daty ich rozpoczęcia.

- W przypadku ujawnienia wad przedmiotu umowy nadających się do usunięcia, dopuszcza się dokonanie odbioru końcowego, ze wskazaniem tych  wad w protokole odbioru końcowego.

- W przypadku ujawnienia wad nienadających się do usunięcia:

- jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może żądać wykonania przedmiotu Umowy po raz kolejny, na koszt i ryzyko Wykonawcy albo odstąpić od Umowy,

- jeżeli wady nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może dokonać odbioru po obniżeniu wynagrodzenia stosownie do utraconej wartości technicznej, użytkowej i estetycznej przedmiotu Umowy.

- Odbiór końcowy zostanie stwierdzony na piśmie w formie protokołu odbioru końcowego.

- Podpisanie protokołu odbioru końcowego nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wady i usterki w okresie gwarancji jakości i rękojmi.

- Data podpisania protokołu odbioru końcowego stanowi datę przekazania Zamawiającemu przedmiotu umowy przez Wykonawcę, tj. datę zakończenia realizacji przedmiotu Umowy

§ 8

Gwarancja wykonawcy i uprawnienia z tytułu rękojmi

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości wykonania przedmiotu umowy na …  lat, licząc od dnia końcowego bezusterkowego odbioru końcowego.

- W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad i usterek w terminie do 3 dni robocze licząc od daty pisemnego (e:mailem lub listem) powiadomienia przez Zamawiającego.

- Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

- Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 7 dni od daty wyznaczonej przez Zamawiającego na ich usunięcie, to Zamawiający może zlecić usunięcie wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.

§ 9

Zmiana umowy

Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy winny być dokonywane, pod rygorem nieważności, w formie pisemnego aneksu stanowiącego integralną część umowy.

§ 10

Osoby do kontaktu

            - Osobami ustanowionymi przez Zamawiającego do kontaktu jest: ………………………..…

            - Osobą ustanowioną przez Wykonawcę do kontaktu jest:  …………………………..

11

Postanowienia końcowe

- Umowa wchodzi w życie w dniu jej podpisania.

- Zamawiający nie wyraża zgody na cesję praw i obowiązków wynikających z Umowy.

- W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Umowy mają zastosowanie przepisy Kodeksu  cywilnego, Prawa budowlanego oraz inne mające związek z realizacją przedmiotu umowy.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.

- Integralną część Umowy stanowią jej Załączniki.

Załącznik nr 1  – Oferta Wykonawcy;

Załącznik nr 2 – Zapytanie ofertowe;

ZAMAWIAJĄCY                                                                                    WYKONAWCA